## Slide 1: Нові правила роботи з УФ-опромінювачами в лікарнях

## Slide 4
http://www.stoptb.org/wg/ett/assets/documents/etti%20guv%20maintenance%20manual%20russian.pdf

## Slide 5
Ультрафіолет у природі
Notes: ЗАЗНАЧТЕ, що в нормальних умовах УФ-С навколо нас немає, тому мікроорганізми в процесі еволюції не набули стійкості до нього.

## Slide 6
Типи УФ ламп
ртутно-кварцові лампи високого тиску
ртутні лампи низького тиску
ксенонові імпульсні лампи
УФ світлодіоди
Notes: ПРЕДСТАВТЕ типи УФ ламп, зазначені на слайді. Перші два найбільш розповсюджені. Ксенонові імпульсні лампи – найбільш потужні, але й найбільш дорогі. Найбільш перспективна технологія на даний момент – УФ-світлодіоди.

## Slide 7
Параметри бактерицидних ламп
Т8
G13
30 чи 15 Вт
термін експлуатації
скло = утворення О3
Notes: ПРЕДСТАВТЕ інформацію, зазначену на слайді. Т8 – форма скляної колби, G13 – тип цоколю. Необхідно обов’язково вказувати потужність лампи. Термін експлуатації – від 5 тис до 9 тис годин (за допомогою використання сучасних баластів його можна значно збільшити). Увіолеве скло.

## Slide 8
Типи УФ опромінювачів
Відкриті
опромінення прямим потоком
Закриті
рециркулятори
Екрановані
УФ-випромінювання освітлює верхню частину приміщення
Комбіновані
мають екрановану і відкриту лампи
Notes: НАГАДАЙТЕ учасникам види опромінювачів.

## Slide 9
Відкритий опромінювач
Місце розташування
Достатня загальна потужність УФ-випромінювання. Вона впливає на час знезараження.
Включення поза межами приміщення
Зручність в експлуатації
Якість
При роботі люди без засобів захисту повинні покинути приміщення
Notes: ПРЕДСТАВТЕ інформацію щодо відкритих опромінювачів. Вони використовуються для дезінфекції повітря й поверхонь. УФ працює там, куди дістають прямі промені.
РОЗКРИЙТЕ інформацію щодо того, що потрібно враховувати при експлуатації відкритого опромінювача.

## Slide 10
Дезінфекція поверхонь за допомогою відкритих УФ опромінювачів
кут падіння УФ на
поверхню
шорсткість поверхонь
мікротріщини
тіні і півтіні
не альтернатива, а доповнення до очищення й хімдезінфекції поверхонь
широка доказова база
позиція ВООЗ та CDC
+
-

## Slide 11
Який краще?
стаціонарний
пересувний

## Slide 14
Екранований опромінювач
Місце розташування
Висота розміщення над підлогою
Контроль УФ на 254 нм в нижній частині приміщення після монтажу опромінювача
При роботі люди можуть знаходитися у приміщенні
Зручність в експлуатації
Якість
Notes: ЗАЗНАЧТЕ, що екранований опромінювач призначений для дезінфекції повітря в присутності людей.
РОЗКРИЙТЕ інформацію щодо того, що потрібно враховувати при експлуатації екранованого опромінювача.

## Slide 15
Notes: ПРОКОМЕНТУЙТЕ схему, зображену на слайді: вірогідність відбиття УФ від стелі при використанні різних типів екранованих опромінювачів.

## Slide 16
70-80%
Зниження аерогенної передачі ТБ при використанні УФ-випромінювачів
Notes: ЗВЕРНІТЬ УВАГУ учасників, що два незалежних дослідження в Перу та Південній Африці довели ефективність екранованих опромінювачів для профілактики передачі ТБ.
A.R. Escombe, D.A.J. Moore and all Upper-room ultraviolet light and negative air ionization to prevent tuberculosis transmission PLoS Med., 6 (2009) e1000043. doi:10.1371/journal.pmed.1000043
M. Mphahlele, A.S. Dharmadhikari and all Institutional Tuberculosis Transmission: Controlled Trial of Upper Room Ultraviolet Air Disinfection (and Online Supplement)
Am. J. Respir. Crit. Care Med., 192 (2015), pp. 477-484

## Slide 17
Закриті УФ опромінювачі (рециркулятори)
Можуть використовуються УФ-лампи спектру А та В
Низька ефективність роботи
Малий радіус дії
Швидкість руху повітря
Особливості конструкції

## Slide 18
Закриті УФ опромінювачі (рециркулятори)
Слабкі сторони досліджень «ефективності» рециркуляторів
об’єм приміщення та умови проведення
розпилювач аерозолю
тестові мікроорганізми
час зниження вмісту мікроорганізмів

## Slide 19
Notes: ЗАЗНАЧТЕ, що на фотографії зображено шкідливе та небезпечне розташування неправильно екранованого опромінювача.

## Slide 20
Дія УФ-С на організм людини
Notes: ПРОКОМЕНТУЙТЕ схему, зображену на слайді. Основну шкоду прямі промені УФ-С без захисту роблять для очей та шкіри. УФ-С не проникає через роговицю, але може викликати фотокератит.

## Slide 21
Дія УФ-С на організм людини
На глибині близько 40 мкм відбувається ослаблення до 1% для довжин хвиль 250-280 нм
Notes: ПРОКОМЕНТУЙТЕ схему, зображену на слайді. Проникність шкіри для хвилі 254 нм. Фонові значення УФ-С (254 нм).

## Slide 22
Використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання в екранованих УФ-опромінювачах (для опромінення верхньої частини приміщень) не збільшує ризик для розвитку таких віддалених у часі ефектів, як рак шкіри.
Висновки International commission on illumination.
Notes: ОЗВУЧТЕ тезу, зазначену на слайді. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ учасників, що використання бактерицидних екранованих опромінювачів безпечне за умови правильного монтажа.
CIE 187:2010
ISBN: 978 3 901906 81 7
Division 6
http://www.cie.co.at/publications/uv-c-photocarcinogenesis-risks-germicidal-lamps

## Slide 23
Забороняється знаходитися під впливом прямих променів ультрафіолетового бактерицидного випромінювання без засобів захисту
Notes: АКЦЕНТУЙТЕ УВАГУ учасників на важливості дотримання техніки безпеки. Обов’язково при встановленні екранованих опромінювачів необхідно перевіряти рівні УФ-С в нижній частині приміщення.

## Slide 24
Техніка безпеки
щільний одяг з довгими рукавами та високим комірцем
окуляри або захисний щиток
рукавички
крем від засмаги
1
2
3
4

## Slide 25
Тензор 71
Шнур для ПК
Радіометрична голівка
Насадка на діапазон С
Фільтр №2
Електронний блок
Насадки
Фільтри
Notes: ПРЕДСТАВТЕ учасникам розповсюджені моделі УФ-радіометрів в Україні, пристроїв для вимірювання інтенсивності (щільності) УФ-випромінювання

## Slide 26
Gigahertz-Optik
Notes: РОЗКАЖІТЬ німецький аналог Тензору.
ЗАЗНАЧТЕ особливості: простіше в експлуатації («одна кнопка»), точніше вимірювання при низьких значеннях.

## Slide 27
Використання УФ-радіометру дозволяє:
відмовитися від ведення журналів обліку часу роботи бактерицидних ламп
економити кошти на закупці нових бактерицидних ламп
раціонально використовувати час знезараження приміщень
контролювати рівні УФ при роботі екранованих опромінювачів
Notes: ОКРЕСЛІТЬ переваги використання УФ-радіометрів в медичній практиці

## Slide 28
Віддзеркалення УФ
Фарби зі вмістом оксиду цинку або діоксиду титану!

## Slide 29
Що робити, якщо є перевищення параметру безпеки?
переміщення робочого місця (ліжка і т.д.)
зміна розташування УФБ-опромінювача
ремонт приміщення
зміна типу УФБ-опромінювача

## Slide 30
Відкриті опромінювачі:
1-2,5 Вт
потужності УФ лампи
на 1 м3
1
УФ лампа 30 Вт
на 18-20 м2
Екрановані опромінювачі:
Notes: РОЗКАЖІТЬ про розрахунок необхідної кількості бактерицидних ламп для відкритих та екранованих опромінювачів.
Розрахунок необхідної кількості УФ у відкритих опромінювачах ведеться виходячи з об’єму приміщення, у екранованих опромінювачах - виходячи з площі приміщення.

## Slide 31
Догляд за опромінювачами
Очистка ламп 70% розчином спирту
Як часто?
1
Виміри рівнів УФО
2 рази на рік
2
Notes: РОЗГЛЯНЬТЕ рекомендації щодо експлуатації УФ-опромінювачів.

## Slide 32
ДЯКУЮ!